DESCRITIVO PARA ÓRGÃO PÚBLICO COLOCAR NO EDITAL

SX-400 speed 600

ANALISADOR BIOQUIMICO TOTALMENTE AUTOMÁTICO E RANDÔMICO

O Equipamento necessitará conter as seguintes características técnicas:

- Analisador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de, no mínimo, 600 testes por hora;

- Capacidade para 80 reagentes simultâneos, distribuídos em duas bandejas refrigeradas para, no mínimo, 40 reagentes simultâneos em cada bandeja, com sistema de desligamento independente, permitindo que os reagentes continuem sendo refrigerados mesmo que a unidade principal (equipamento) esteja desligado;

- Rotor de cubetas individuais de incubação para reação com, no mínimo 160 posições simultâneas. O sistema deverá ser de cubetas individuais, permitindo trocas unitárias em caso de dano ou desgaste;

- Sistema lavador/secador das cubetas de incubação para reação com, pelo menos 2 estações de 6 canais (agulhas), alimentados por água aquecida, que funcione automaticamente e continuamente, lavando e secando as posições que acabaram de serem usadas, liberando-as para novo uso, sem intervenção do operador.

- Rotor que aceite “micro tubos” de amostra ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles com, no mínimo, 100 posições simultâneas.

- Três agulhas pipetadoras separadas: uma para amostras;  uma para reagentes 1 e outra para reagente 2. Todas com sensores que acionem aviso sonoro e escrito em tela no software operacional, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes. As agulhas pipetadoras devem conter ainda, sensor anti-impacto que evite a quebra das mesmas em caso de toque em local indevido.

- Aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomar a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática;

- Leitor de código de barras embutido (internamente) para amostras em tubos primários;

- Permitir interfaceamento através de saída RS 232;

- Deverá estar acompanhado de Software operacional em português com “base”no sistema operacional Windows®;

- O Software operacional necessitará ter opção para que se determine, ao digitar-se a programação de um determinado reagente de técnica com esta necessidade, uma pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas, para que estas pré-diluições ocorram sempre automaticamente para os testes assim protocolados.

- O Software operacional necessitará ter opção para determinar uma pós-diluição automática de amostra que, ao ser processada, aponte resultado que tenha excedido a linearidade máxima que foi cadastrada na digitação da programação do reagente da técnica. Portanto o equipamento deverá liberar o resultado do teste desta amostra já com o devido cálculo compensatório para a pós-diluição executada. Tudo de forma automática.

- O Software operacional deverá possuir opção de Armazenamento de resultados passados;

- O equipamento deverá conter dispositivo de aquecimento para toda a água utilizada nas lavagens das agulhas de pipetagens  e das cubetas de incubação para reação, como também para as Pré e Pós-diluições, a fim de garantir uma limpeza mais confiável de todo o sistema e diluições com temperatura adequada.

- Deverá possuir sistema de pipetagem acionado por seringas de precisão com “estoper” do embolo confeccionado em cerâmica de alta resistência, para maior precisão dos volumes pipetados e maior durabilidade do conjunto, dispensando trocas anuais.

- O reservatório de água externo deverá possuir sensor que acione aviso sonoro e escrito em tela no software operacional, no caso de falta de água;

- O reservatório de esgoto externo deverá possuir sensor que acione aviso sonoro e escrito em tela no software operacional, no caso de estar cheio.

- Conjunto de filtros de onda com, pelo menos, 10 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório conter os seguintes: 340/405/450/505/546/578/620/670/750/800nm.

- Controle de qualidade com gráficos de LEVEY-JENNINGS e regra de WESTGARD;

- Alimentação 110V;

- Sistema totalmente aberto com possibilidade de o usuário definir o perfil de trabalho (aberto para qualquer marca de reagentes) com capacidade para, no mínimo 200 programações de técnicas diferentes simultaneamente;

- Equipamento deverá ser entregue com CPU (computador operacional); Impressora; Mouse; Teclado.

- Garantia de, no mínimo, 12 meses, incluindo assistência técnica e científica.

- Registro na Anvisa;