ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI-AUTOMÁTICO – Marca Sinnowa – Modelo SX3000m

O Equipamento cotado possui as seguintes características:

Métodos de Leitura por fluxo contínuo para realização dos seguintes princípios de reação: Ponto final, Tempo Fixo, Diferencial, Cinética, Cinética de Dois Pontos -  Multipontos e Imunoturbidimétrica.

Incubadora: Embutida no corpo do equipamento, na forma de bloco térmico de aquecimento a seco, com 20 posições simultâneas para tubos de incubação das amostras dos pacientes.

Impressora: Embutida no corpo do equipamento, tipo térmica para papel de 57mm.

Display: tela touchscreen

Memória: Automática com capacidade de armazenamento de até 200 programações de protocolos de reagentes e , pelo menos, mil resultados de testes realizados.

Fonte de Luz: Lâmpada de Halogênio – 6v-10w.

Filtros de onda: Sete filtros diferentes, sendo: 340/405/492/510/546/578/620nm. Possui espaço para mais 2 filtros, além dos contidos no conjunto original.

Precisão dos Filtros: ± 2 nm.

Escala de Medição: 0~3,000 O.D

Linearidade Fotométrica: ± 2% (0~3,000 O.D)

Exatidão Fotométrica:	± 1% (0~3,000 O.D)

Desvio:	≤ 1%

Temperaturas de Reação: O sistema controla automaticamente, conforme seleção do usuário, para: 25, 30 ou 37 ℃, com precisão de ± 0.1 ℃.

Controle de Qualidade:  Auto-armazenável pode ser exibido em tela e ou Impresso.

Garantia de 12 meses

Registro no MS-ANVISA: 81452980009